## Slide 1: ALTERNATIVní zdroje ENERGie: Studie proveditelnosti
Projekt ERASMUS+ KA210 -VET-000243610
„Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.“

## Slide 2: Základní údaje

## Slide 3
Vstupní údaje
Budovy: Kladno, budova č. 2953 a 2954
Název objektů:
  Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie;
  Domov mládeže
Investor: Středočeský kraj, Zborovská 81, Praha 5 – Smíchov

## Slide 4
  Cíl studie:
Ověřit technickou a ekonomickou proveditelnost instalace fotovoltaické elektrárny na střechách budov s cílem maximalizovat náhradu elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě.
Vypočítat návratnost investice na základě předpokládaných cen energií v roce 2025.
Poskytnout investorovi podklady pro další jednání o realizaci této investice.

## Slide 5
Zeměpisné údaje
Vyšší územní celek: Středočeský kraj Lokalita: Kladno 25 km od Prahy
centrum města
Zeměpisné souřadnice: Kladno, budova č. 2953 a 2954
zeměpisná šířka: 50°8′25″
zeměpisná délka: 14°6′2″

## Slide 6
Popis budov
Počet podlaží (škola):
  1 podzemní podlaží
  5 nadzemních podlaží
Počet podlaží (domov mládeže):
  2 podzemní podlaží
  5 nadzemních podlaží
Současný zdroj vytápění a přípravy teplé vody: zemní plyn
Zdroj elektrické energie: veřejná distribuční síť

## Slide 8
Popis budov
  Plocha střechy (škola): přibližně 300 m², orientace jihozápad
  Plocha střechy (domov mládeže): přibližně 440 m², orientace jih
  Polovalbové střechy s příhradovou střešní konstrukcí v dobrém technickém stavu
  Před instalací fotovoltaického systému bude provedena výměna střešní krytiny na budově domova mládeže

## Slide 9: Technické řešení

## Slide 10
Provozní model využití FVE
Profil roční spotřeby elektrické energie
Standardní provozní období: září–červen
Hlavní provozní doba školy: pondělí–pátek 8:00–17:00
Hlavní provozní doba domova mládeže: pondělí–pátek 6:00–23:00
Spotřeba elektrické energie mimo tuto dobu je zanedbatelná

## Slide 11
Provozní model využití FVE
Navrhovaný způsob provozu:
Vyrobená elektrická energie bude přednostně využívána pro provoz budov.
Bateriové úložiště o celkové kapacitě 72 kWh bude:
  vyrovnávat výkyvy mezi výrobou a spotřebou,
  dodávat energii během večerního provozu domova mládeže.
Přebytečná energie bude ukládána do virtuální baterie nebo prodávána do distribuční sítě.

## Slide 12
Technický popis řešení FVE
Instalace fotovoltaických panelů AIKO 625 druhé generace
  monokrystalické články,
  účinnost 23,5 %,
  rozměry 2,3 × 1,1 m
Počet panelů:
  škola: 108 ks
  domov mládeže: 172 ks

## Slide 13
Technický popis řešení FVE
Instalovaný výkon: škola: 71 kWp
domov mládeže: 104 kWp
Celkový počet střídačů: 26 ks
Hybridní řešení – viz provozní model
Řídicí systém podle požadavků distributora elektrické energie
AGM bateriové úložiště o kapacitě 72 kWh

## Slide 14
Odhadovaná produkce elektrické energie z FVE
Chart: 
| January | Febuary | March | April | May | June | July | August | September | October | November | Desember
1st year | 4.366 | 6.237 | 10.327 | 14.515 | 17.777 | 17.432 | 17.628 | 16.46 | 12.46 | 8.458 | 3.691 | 2.761

## Slide 15: Ekonomické parametry řešení

## Slide 16
Průměrné náklady na elektrickou energii v období
2023–2024
Celková roční spotřeba činí 188,5 MWh/rok.
Celkové roční náklady činí 1 024 530 Kč/rok, tj. přibližně 48 380 EUR/rok.

## Slide 17
Průměrné náklady na elektrickou energii v období 2023–2024
Předpokládaná jednotková cena elektrické energie v roce 0 projektu (2027) bude 5 242 Kč/MWh, tj. přibližně 216 EUR/MWh.
Předpokládaná jednotková cena elektrické energie v roce 10 projektu (2037) bude 6 260 Kč/MWh, tj. přibližně 257 EUR/MWh. Studie předpokládá průměrný meziroční růst ceny elektrické energie o 2 %.

## Slide 18
Produkce vs. spotřeba
Výroba elektrické energie neodpovídá spotřebě během celého roku.
Spotřeba během školního roku: 15–20 MWh/měsíc
Spotřebu ovlivňují pouze kratší prázdniny (podzimní, vánoční, jarní a velikonoční).
Spotřeba mimo hlavní období: přibližně 4 MWh/měsíc
Výroba FVE:
Minimální výroba: listopad–únor (3–6 MWh/měsíc)
Maximální výroba: květen–srpen (přibližně 17 MWh/měsíc)

## Slide 19
Produkce
Chart: 
| January | Febuary | March | April | May | June | July | August | September | October | November | Desember
1st year | 4.366 | 6.237 | 10.327 | 14.515 | 17.777 | 17.432 | 17.628 | 16.46 | 12.46 | 8.458 | 3.691 | 2.761

## Slide 20
Chart: 
| January | Febuary | March | April | May | June | July | August | September | October | November | Desember
Energy consumption | 21.768 | 16.337 | 20.631 | 16.423 | 17.195 | 15.24 | 4.954 | 5.009 | 14.298 | 18.533 | 21.11 | 16.954
Spotřeba

## Slide 21
Chart: Využití energie z FVE
| January | Febuary | March | April | May | June | July | August | September | October | November | Desember
Used FVE energy | 4.366 | 6.237 | 10.327 | 14.515 | 17.195 | 15.24 | 4.954 | 5.009 | 12.46 | 8.458 | 3.691 | 2.761
Not used FVE enegry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 2.192 | 12.674 | 11.451 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 22
Náklady na elektrickou energii

## Slide 23
Chart: Pokles účinnosti fotovoltaických panelů
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 1st year | 2nd year | 3rd year | 4th year | 5th year | 6th year | 7th year | 8th year | 9th year | 10th year
 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91

## Slide 24
Využití vyrobené elektrické energie pro vlastní spotřebu
Elektrická energie vyrobená fotovoltaickými panely činí přibližně 132 MWh, což představuje 70 % celkové roční spotřeby.
Celkem 105 MWh (79,6 %) vyrobené energie bude přímo spotřebováno.
Období leden–květen a září–prosinec
Veškerá vyrobená energie bude přímo spotřebována.
Celkem přibližně 80 MWh.
Období červen–srpen
Přímo spotřebováno bude pouze 25 MWh (49 % výroby).
Zbývajících přibližně 27 MWh bude uloženo do virtuální baterie nebo prodáno do distribuční sítě.

## Slide 25
Notes: Aksiana

## Slide 26
Chart: Využití energie z FVE
| January | Febuary | March | April | May | June | July | August | September | October | November | Desember
Used FVE energy | 4.366 | 6.237 | 10.327 | 14.515 | 17.195 | 15.24 | 4.954 | 5.009 | 12.46 | 8.458 | 3.691 | 2.761
Not used FVE enegry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 2.192 | 12.674 | 11.451 | 0 | 0 | 0 | 0
Energy consumption | 21.768 | 16.337 | 20.631 | 16.423 | 17.195 | 15.24 | 4.954 | 5.009 | 14.298 | 18.533 | 21.11 | 16.954
Energy production of FVE | 4.366 | 6.237 | 10.327 | 14.515 | 17.777 | 17.432 | 17.628 | 16.46 | 12.46 | 8.458 | 3.691 | 2.761

## Slide 27
Investiční náklady
Fotovoltaické panely: 3 100 Kč × 280 ks = 3 240 000 Kč (≈ 132 800 EUR)
Kabely a příslušenství: 500 000 Kč (≈ 20 500 EUR)
Baterie: 180 000 Kč × 6 ks = 1 080 000 Kč (≈ 44 280 EUR)
Celkem: 4 820 000 Kč (≈ 197 600 EUR)

## Slide 28
Provozní a finanční náklady
  Primární příjmy
  Sekundární příjmy
  Investiční náklady
  Údržba a finanční náklady (-1,5 %)
  Inflace

## Slide 29
Varianta s virtuální baterií
Přebytečná energie je ukládána do distribuční sítě.
Kapacita není omezena.
Náklady na distribuci energie.
Vyšší ekonomická návratnost.
Bod zvratu: 8. rok provozu.

## Slide 30
Chart: Návratnost investice – virtuální baterie
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th
 | -4271778.9557 | -3709221.9383 | -3132135.6104 | -2540327.9476 | -1933878.4155 | -1312717.0138 | -676678.1601 | -25599.3325 | 640678.6308 | 1312701.0361

## Slide 31
Varianta přímého prodeje energie
Celkové úspory za 10 let: 6 132 701 Kč
(≈ 251 400 EUR)
Čistý zisk za 10 let: 1 927 780 Kč (≈ 78 950 EUR)

## Slide 32
Chart: Návratnost investice – přímý prodej elektrické energie
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th
 | -4333905.3165 | -3834540.6986 | -3321670.8364 | -2795059.0081 | -2255070.4968 | -1701737.5724 | -1134874.6197 | -554297.2193 | 40177.6269 | 648128.5916

## Slide 33
Shrnutí
Celková investice: 4 820 000 Kč včetně DPH
Finanční náklady: 1,5 % ročně
Inflace ceny elektrické energie: 2 % ročně
Doba návratnosti:
  Varianta s virtuální baterií: 8,05 roku
  Varianta s přímým prodejem energie: 8,9 roku

## Slide 34
Shrnutí
Přínosy fotovoltaického systému během 10 let:
Varianta 1:
přibližně 1,3 milionu Kč (cca 52,5 tisíce EUR)
Varianta 2:
přibližně 650 tisíc Kč (cca 26 tisíc EUR)
V následujících letech bude systém místo současných ročních nákladů ve výši přibližně 1,2 milionu Kč generovat roční zisk minimálně 600 tisíc Kč.
Tento roční zisk zároveň umožní průběžnou obnovu systému v dalších letech.

## Slide 35: Poděkování
Rádi bychom vyjádřili naše upřímné poděkování:
Evropské unii za spolufinancování tohoto projektu prostřednictvím programu Erasmus+.
Řediteli školy, zástupcům ředitele, ekonomickému oddělení a pedagogům Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954, za jejich spolupráci na projektu.
Studentům a pedagogům Lycée Marie Curie v Nogent-sur-Oise a Profesní gymnázia ekologie a biotechnologií „Prof. Dr. Asen Zlatarov“ v Sofii za jejich partnerství a spolupráci.